## Slide 1
Поразрядные логические операции и операции сдвига
Области их применения.
Использование битовых полей.

## Slide 2
Битовые операции лежат в основе цифровой техники, так как на них основана логика работы логических вентилей — базовых элементов цифровых схем.
Применение битовых операций:
проверка, сброс и установка отдельных битов в составе целого числа
экономия памяти (упаковка нескольких логических значений в одну целую переменную)
повышение производительности программ в некоторых случаях (битовые операции могут выполняться одновременно над всеми разрядами)
работа с регистрами аппаратуры

## Slide 3
Поразрядные логические операции
Поразрядные логические операции используются для работы с отдельными битами или группами бит данных. Поразрядные операции запрещено применять к данным float u double.
Название поразрядной логической операции | Знак операции в Си
Поразрядное И | &
Поразрядное ИЛИ | ¦
Поразрядное исключающее ИЛИ | ^
Отрицание (дополнение, обращение) НЕ | ~
Сдвиг влево | <<
Сдвиг вправо | >>
Немного вспомним
Логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ и НЕ могут быть описаны с помощью таблиц истинности.

## Slide 4
Операция поразрядного логического И (&) сравнивает каждый бит первого операнда с соответствующим битом второго операнда. Если оба сравниваемых бита единицы, то соответствующий бит результата устанавливается в 1, в противном случае в 0.
Операция поразрядного логического ИЛИ (|) сравнивает каждый бит первого операнда с соответствующим битом второго операнда. Если любой (или оба) из сравниваемых битов равен 1, то соответствующий бит результата устанавливается в 1, в противном случае результирующий бит равен 0.
Операция поразрядного исключающего ИЛИ (^) сравнивает каждый бит первого операнда с соответствующими битами второго операнда. Если один из сравниваемых битов равен 0, а второй бит равен 1, то соответствующий бит результата устанавливается в 1, в противном случае, т.е. когда оба бита равны 1 или 0, бит результата устанавливается в 0.
Операция поразрядного отрицания НЕ (~) осуществляет замену каждого значения битов операнда на противоположное. Если значение бита равно 0, то оно заменяется на 1. Если значение бита равно 1, то оно заменяется на 0.
Операнды поразрядных операций могут быть любого целого типа. При необходимости над операндами выполняются преобразования по умолчанию, тип результата — это тип операндов после преобразования.

## Slide 5
X | Y | X ¦ Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Логический оператор И (&)
Логический оператор ИЛИ (|)
X | Y | X & Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Логический оператор
исключающее ИЛИ (^)
X | Y | X ^ Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Логический оператор НЕ (~)
X | ~ X
0 | 1
1 | 0

## Slide 6
Система счисления | А | В | ~ А | А & В | А ¦ В | А ^ В
Десятичная | 15 | 85 | 240/-16 | 5 | 95 | 90
Двоичная | 00001111 | 01010101 | 11110000 | 00000101 | 01011111 | 01011010
Шестнадцатеричная | 0f | 55 | f0 | 05 | 5f | 5a
Операции «отрицание» ~, «и» &, «или» |, «исключающее или» ^

## Slide 7
Поразрядная операция И (&) реализуется логическим умножением (коньюнкцией) над каждой парой битов данных. Пример. Существуют переменные:
char n = 5, d = 6;
Внутреннее представление значения n – 00000101
Внутреннее представление значения d – 00000110.
Результат поразрядной операции И:
n |  | 5 |  | 00000101
d |  | 6 |  | 00000110
n&d |  | 4 |  | 00000100
char n = 5, d = 6; char c = n & d; printf("c = %d", c);
c = 4
Результат – ?

## Slide 8
Поразрядная операция И (&) часто используется для выделения некоторой группы разрядов.
Ещё пара примеров:
char n = 31, d = 17; char c = n & d; printf("c = %d", c);
n |  | 31 |  | 00011111
d |  | 17 |  | 00010001
n&d |  | 17 |  | 00010001
char n = 35, d = 15; char c = n & d; printf("c = %d", c);
n |  | 35 |  | 00100011
d |  | 15 |  | 00001111
n&d |  | 3 |  | 00000011
c = ?
c = 17
c = ?
c = 3

## Slide 9
Наиболее часто битовые операторы используются при разработке драйверов устройств. Например, программ для модемов, дисков и принтеров.
Это связано с тем, что битовые операторы могут использоваться для выключения некоторых битов, например битов четности, которые используется для подтверждения того, что остальные биты в байте не изменялись. Бит чётности, как правило, является старшим битом в байте.
Таким образом,. битовое И используется для выключения битов. Любой бит, установленный в 0, вызывает установку соответствующего бита в другом операнде также в 0.
Например, следующая функция читает символы из порта модема, используя функцию read_modem(), и сбрасывает бит четности в 0.
char get_char_from_modem(void)
{
char ch;
ch = read_modem (); /* получение символа из порта модема * /
return (ch & 127);
}

## Slide 10
Четность отображается восьмым битом, который устанавливается в 0 с помощью битового И, поскольку биты с номерами от 1 до 7 установлены в 1, а бит с номером 8 — в 0.
Выражение ch & 127 означает, что выполняется битовая операция И между битами переменной ch и битами числа 127. В результате получим ch со сброшенным старшим битом.
В следующем примере предполагается, что с модема поступила символьная переменная ch, содержащая символ 'А' и имеющая бит четности:
 | бит четности | 
 | ¦ | 
 | 11000001 | ch содержит 'А' с битом четности, т.е. ‘┴’
& | --------------- | битовое И
 | 01111111 | 127 в двоичном представлении выполнение битового И
 | 01000001 | 'А' без бита четности

## Slide 11
Поразрядная операция ИЛИ (|) реализуется логическим сложением (дизьюнкцией) над каждой парой битов данных и часто используется для "включения" разрядов.
Битовое ИЛИ может использоваться для установки битов. Например, того же бита чётности.
Любой бит, установленный в любом операнде, вызывает установку соответствующего бита в другом операнде.
Например, в результате операции 128 | 3 получаем:
 | 10000000 | 128 в двоичном представлении
 | 00000011 | 3 в двоичном представлении
¦ | --------------- | битовое ИЛИ
 | 10000011 | результат

## Slide 12
c = ?
c = ?
Примеры:
char n = 15, d = 11; char c = n ¦ d; printf("c = %d", c);
n |  | 15 |  | 00001111
d |  | 11 |  | 00001011
n¦d |  | 15 |  | 00001111
char n = 33, d = 11; char c = n ¦ d; printf("c = %d", c);
n |  | 33 |  | 00100001
d |  | 11 |  | 00001011
n¦d |  | 43 |  | 00101011
c = 15
c = 43

## Slide 13
Осторожно. Случается, что логические операторы && и || путают с операторами & и |. Код в ряде случаев работать будет.
Битовые И и ИЛИ применяются к каждому биту переменной.
Поэтому битовые операторы обычно не используются в условных операторах, которыми являются операторы отношения и логические операторы.
Так, в СИ истиной является любое ненулевое значение. Поэтому логическое умножение чисел (&&), не имеющих нулевое значение, вернёт не 0. В тоже время побитовое умножение может иметь отличающийся результат.
Например: если a = 7 (00000111) и b = 8 (00001000), то a && b выдаст 1, в то время как a & b выдаст 0.
char a = 7, b = 8; printf(“a & b = %d\n", a & b); printf("a && b = %d\n", a && b); | // результат – 0 // результат – не 0 (точнее – 1)

## Slide 14
Поразрядное исключающее ИЛИ (^) реализует над каждой парой битов данных операцию сложения по модулю 2.
Данная операция устанавливает бит равный 1, если соответствующие биты в операндах отличаются.
Например, в результате операции 127 ^ 120 получаем:
 | 01111111 | 127 в двоичном представлении
 | 01111000 | 120 в двоичном представлении
^ | --------------- | Битовое исключающее ИЛИ
 | 00000111 | результат
Ещё пример:
char n = 12, d = 85; char c = n ^ d; printf("c = %d", c);
n |  | 12 |  | 00001100
d |  | 85 |  | 01010101
n^d |  | 89 |  | 01011001
c = ?
c = 89

## Slide 15
Операция обращение (~) преобразует каждый единичный разряд в нулевой и наоборот. Побитовое отрицание работает не для отдельного бита, а для всего числа целиком.
Битовые операторы часто используются в процедурах шифрования. Если есть желание сделать файл нечитабельным, можно выполнить над ним битовую операцию. Одним из простейших методов является использование битового дополнения (обращения) для инверсии каждого бита в байте, как показано ниже:
Надо обратить внимание, что в результате выполнения двух битовых дополнений получаем исходное число. Следовательно, первое дополнение будет создавать кодированную версию байта, а второе будет декодировать.
Кодировать символы можно, используя простую функцию encode() :
char encode(code ch) {
return(~ch);
}
Исходный байт | 00101100
После первого обращения | 11010011
После второго обращения | 00101100

## Slide 16
Ещё пример:
char n = 65; unsigned char c = ~n; printf("c = %d", c);
n |  | 65 |  | 01000001
~n |  | 190 |  | 10111110
Фактически получен алгоритм получения отрицательного числа – инвертировать и прибавить к нему единицу.
char a = 107; char b = ~a + 1; printf("a = %d, -a = %d", a, b);
c = ?
c = 190
char n = 65; char c = ~n; printf("c = %d", c);
n |  | 65 |  | 01000001
~n |  | -66 |  | 10111110
c = ?
c = -66

## Slide 17
Операции сдвига влево ( << ) и вправо ( >> ) выполняют сдвиг левого операнда влево или вправо на число разрядов, задаваемое правым операндом.
При сдвиге влево освобождающиеся разряды заполняются нулями. Например, х<<2 сдвигает х влево на 2 разряда, заполняя оставшиеся нулями, что эквивалентно умножению на 4. В общем случае сдвинуть х на n разрядов влево это эквивалентно умножению значения х на 2 в степени n.
Примеры:
Сдвиг числа 12 влево на 2 позиции
00001100 << 2 == 00110000
Сдвиг числа 19 вправо на 3 позиции
00010011 >> 3 == 00000010
int a = 12, b = 19;
printf("%d << 2 == %d\n", a, a << 2);
printf("%d >> 3 == %d\n", b, b >> 2);

## Slide 18
Операторы сдвига по-разному ведут себя с числами со знаком и без знака, в зависимости от компилятора. Отрицательное число содержит один бит знака. При сдвиге влево, он может пропасть и число станет положительным. Однако, компилятор может не изменять позицию знака – число останется знакопостоянным. То же самое и для сдвига вправо. Это приводит к размножению знакового разряда. Си размножает знаковый разряд.
unsigned int ua = 12;
signed int sa = -11;
printf("ua = %d, ua >> 2 = %d\n", ua, ua >> 2); // 3
printf("sa = %d, sa >> 2 = %d\n", sa, sa >> 2); // -3
printf("(unsigned) sa = %u, sa >> 2 = %u\n", sa, sa >> 2); // 4294967293
printf("sa = %d, ((unsigned) sa) >> 2 = %d", sa, ((unsigned) sa) >> 2);
// 1073741821
При сдвиге отрицательного числа компилятор оставляет знак. Однако если посмотреть на представление этого числа, как беззнакового, сдвиг происходит по другим правилам, с сохранением самого левого бита. В последней строчке, если привести число со знаком к числу без знака, то произойдёт обычный сдвиг, и мы получим в результате положительное число.

## Slide 19
Сдвиг вправо (>>) дописывает слева нули, то для целых чисел операция равносильна целочисленному делению пополам, причём, нацело. Сдвиг влево аналогичен умножению на 2 до тех пор, пока результат не выходит за границы, определяемые типом данных.
Если же сдвигаемое значение имеет знаковый тип, то осуществляется арифметический сдвиг вправо, то есть освобождающиеся слева разряды будут заполняться значением знакового бита (если число положительное, то значение знакового бита равно 0, если число отрицательное, то значение знакового бита равно 1)
Произвести битовый сдвиг для числа с плавающей точкой без явного приведения типа нельзя. Это вызвано тем, что для Си не определено представление числа с плавающей точкой.
Однако можно переместить число типа float в int, затем сдвинуть и вернуть обратно:
float b = 10.0;
float c = (float) (*((unsigned int*)b) >> 2);
printf("%.3f >> 2 = %.3f", b, c);
Но мы, конечно же, получим не 5.0, а совершенно другое число.

## Slide 20
14 | <<= | Сдвиг влево и присваивание | Справа налево
 | >>= | Сдвиг вправо и присваивание | Справа налево
 | &= | Поразрядное И и присваивание | Справа налево
 | ^= | Исключающее ИЛИ и присваивание | Справа налево
 | ¦= | Поразрядное ИЛИ и присваивание | Справа налево
Побитовые операторы и операторы сдвига не изменяют значения числа, возвращая новое. Они также как и арифметические операторы, могут входить в состав сложного присваивания
int a = 10;
int b = 1;
a >>= 3;
a ^= (b << 3);
Операции языка Си и их приоритеты (фрагмент таблицы «Операции языка Си и их приоритеты»)
Не рекомендуется производить сдвиг на большее или равное число битов, чем разрядность сдвигаемой переменной, так как результат такой операции не определен.

## Slide 21
Применение побитовых операций (примеры)
Главное применение для формирования эффективного кода!!!
& в основном используется для того что бы узнать значение бита или группы бит, | – установить значение бита или группы бит.
Сдвиги – быстрое умножение или деление на два в степени
x << y = x * 2^y;
x >> y = x / 2^y;
получение байта (группы байт) из числа (например из одного uitn32 сделать два uint16)
Преобразование символов латинского алфавита
ch=ch|0x20; // маленьких из больших
ch=ch&~0x20; // большие из маленьких
ch=ch^0x20; // или поменять большие на маленькие и наоборот

## Slide 22
Обмен двух значений без использования временной переменной.
С помощью временной переменной
void swap(int *a, int *b)
{
int tmp = *a;
*a = *b;
*b = tmp;
}
int main()
{
int a = 1;
int b = 2;
swap(&a, &b);
return 0;
}
Без временной переменной
(с помощью XOR)
void swap_xor(int *a, int *b)
{
*a = *a ^ *b;
*b = *b ^ *a;
*a = *a ^ *b;
}
int main()
{
int a = 100;
int b = -100;
swap_xor(&a, &b);
return 0;
}

## Slide 23
Подсчет количества единичных битов / используем операцию x&(x-1)
unsigned n_of_s_bits(unsigned aValue) {
unsigned res = 0;
while(aValue) {
aValue = aValue & (aValue - 1);
res++;
}
return res;
}
int main() {
unsigned test = 0;
test = 0b00000000;
printf("Number of single bits for %u = %u\n", test, n_of_s_bits(test));
test = 0b11111111;
printf("Number of single bits for %u = %u\n", test, n_of_s_bits(test));
return 0;
}
Количество единичных битов будет равно количеству итераций.
Пример:
0b01001011 - количество единичных битов 4.
Считаем:
0b01001011 & (0b01001011 - 1) = 0b01001010
0b01001010 & (0b01001010 - 1) = 0b01001000
0b01001000 & (0b01001000 - 1) = 0b01000000
0b01000000 & (0b01000000 - 1) = 0b00000000

## Slide 26
№ | Условие задачи
1 | Ввести целое A и посчитать, сколько нулей в числе начиная с третьего бита по 13, включая эти биты.
2 | Извлечь 5 битов числа A, начиная со второго и вставить их в число B, начиная с третьего бита.
3 | Ввести целое число A. Инвертировать все биты с 2 по 14, включая эти биты. Вывести результат.
4 | Используя битовые операции проверить, кратно ли четырем число А.
5 | Определить, насколько в числе А больше значащих битов, равных единице, чем битов, равных нулю.
6 | Установить в единицу каждый второй значащий бит целого числа А.
7 | Извлечь 4 бита числа A, начиная с пятого, и добавить их к числу B справа.
8 | Установить в ноль каждый третий значащий бит целого числа А.

## Slide 27
№ | Условие задачи
9 | Извлечь 5 битов числа A, начиная с третьего и вставить их в число B, начиная со 2.
10 | . Вывести 6 бит целого числа А, начиная со 2-ого.
11 | Используя битовые операции проверить, кратно ли шестнадцати число А.
12 | Ввести целое число A. Инвертировать все биты с 4 по 8, включая эти биты. Вывести полученное число.
13 | . Ввести целое число A. Извлечь 2 бита числа A, начиная с пятого и вставить их в число B, начиная также с пятого бита.
14 | Ввести целое число A и посчитать, сколько единиц в числе с 5 по 10 бит, включая эти биты.
15 | Используя битовые операции проверить, кратно ли двум число А.
16 | . Ввести целое число A. Извлечь 3 бита числа A, начиная со второго и вставить их в число B, начиная с первого бита.

## Slide 29
Лирическое отступление.
Представление положительных и отрицательных чисел в памяти компьютера. Прямой и дополнительный код числа
Прямой код – это представление числа в двоичной системе счисления, при котором первый (старший) разряд отводится под знак числа. Если число положительное, то в левый разряд записывается 0; если число отрицательное, то в левый разряд записывается 1.
Например, в двоичной системе счисления (прямой код, 1 байт) :
0 0001101 – положительное число
1 0001101 – отрицательное число
При этом в вычислительной технике прямой код используется почти исключительно для представления положительных чисел.
Для отрицательных чисел используется так называемый дополнительный код. Это связано с удобством выполнения операций над числами электронными устройствами компьютера.

## Slide 30
В дополнительном коде, также как и прямом, первый разряд отводится для представления знака числа.
Дополнительный код используется для представления отрицательных чисел. Поэтому, если в первом разряде находится 1, то мы имеем дело с дополнительным кодом и с отрицательным числом.
В дополнительном коде все остальные разряды числа сначала инвертируются – заменяются противоположными (0 -> 1, а 1 -> 0).
Например, 1 0001100 – это прямой код числа, то при формировании его дополнительного кода, сначала надо заменить нули на единицы, а единицы на нули, кроме первого разряда. Получается: 1 1110011. Далее прибавляется единица к получившемуся инверсией числу:
1 1110011 + 1 = 1 1110100 – дополнительный код числа.

## Slide 31
Операции в прямом коде |  | Операции в дополнительном коде
Прямой код числа 5: 0 000 0101 Прямой код числа -7: 1 000 0111 | 1 | Прямой код числа 5: 0 000 0101 Прямой код числа -7: 1 000 0111
Два исходных числа сравниваются. В разряд знака результата записывается знак большего исходного числа. | 2 | Формирование дополнительного кода числа -7. Прямой код : 1 000 0111 Инверсия : 1 111 1000 Добавление единицы: 1 111 1001
Если числа имеют разные знаки, то вместо операции сложения используется операция вычитания из большего по модулю значения меньшего. При этом первый (знаковый) разряд в операции не участвует. 000 0111 – 000 0101 000 0010 | 3 | Операция сложения. 0 000 0101 + 1 111 1001 1 111 1110
После выполнения операции учитывается первый разряд. Результат операции 1 000 0010, или -210. | 4 | Проверка результата путем преобразования к прямому коду. Дополнительный код: 1 111 1110 Вычитание единицы : 1 111 1101 Инверсия : 1 000 0010 (или -210)